一．笔记本电脑和投影机的链接

在教师上课时经常需要把笔记本连接投影机进行教学，让投影机演示笔记本的内容，两者连接过程非常简单，但很多时候我们都会遇到一些大大小小的问题，经常会出现投影无法显示笔记本桌面的事件，特别是在上课时间里，发生此类情况会让人感到非常的纳闷。投影机之所以不工作往往因为我们忽视了一些小的细节，下面就来讲解一下出现投影机罢工的原因以及解决方法，以便大家日后遇到同类故障时，能够少走一些弯路。请各位教师严格按照以下的操作步骤来进行操作，以下是链接的正确方法：

1.链接投影仪和笔记本前一定要将投影仪和笔记本关掉，否则可能会产生严重后果，笔记本和投影机的接口有可能烧坏。（请各位教师谨记）

2.将机箱上的蓝色插头（APG）插入笔记本上对应的APG接口上，插紧。如需要声音输出的笔记本电脑，将机箱上的音频线插入相应的接口 , 绿色为音频接口，红色为麦克风接口。

3. 在所有接口链接后，打开电源。先开投影机，投影机开完后再将控制板上按钮点击到笔记本上，再打开电脑。以便投影机接收电脑信号。使用完成后，电脑和投影机可以一起关闭，然后在没有电的情况下将接头拔掉。

如果在电脑打开后还是没有信号，就将信号进行切换。不少教师把投影机与笔记本连接好后，开启投影机，但投影机不能显示笔记本画面，这可能是笔记本与投影机连接还是需要切换，此时只要按住笔记本电脑的Fn（功能键），然后同时按下标识为LCD/CRT 或显示器图标 的对应功能键，进行切换即可，如下图的F4键。

由于每个品牌的电脑的功能键所在的位置不同，大家根据自己的笔记本电脑可以对照下面的说明进行切换：

东芝（fn+f5)    IBM（fn+f7）    HP惠普（fn+f4）    方正（fn+f3)

三星（fn+f3)    Panasonic松下 (fn+f3）    苹果（fn+f8）    NEC（fn+f4）

Sharp（fn+f5）    日立（fn+f7）    戴尔（fn+f8）    宏基（fn+f5）

联想（fn+f3）    明基（fn+f7）    华硕（fn+f9)